## Slide 1
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
Indice.
Introducción.
Hidrostática.

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
La mecánica de fluidos es la rama de la mecánica de medios continuos, rama de la física a su vez, que estudia el movimiento de los fluidos (gases y líquidos) así como las fuerzas que los provocan.
La característica fundamental que define a los fluidos es su incapacidad para resistir esfuerzos cortantes (lo que provoca que carezcan de forma definida).
La hidráulica es una rama de la mecánica de fluidos (la otra rama es la aerodinámica) y ampliamente presente en la ingeniería que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas de los líquidos.
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Introducción.

## Slide 3
HIDROSTÁTICA
PRESION:
Cuando un cuerpo se sumerge en un líquido experimenta por parte de éste un bombardeo molecular que tiene lugar en todas las direcciones. Este bombardeo es causa de una fuerza f, normal a dicha superficie del cuerpo y de modulo independiente de la orientación de dicha superficie en el seno del fluido, y se comprueba que aumenta según aumenta la profundidad.
La presión es la magnitud escalar que cuantifica la fuerza ejercida sobre la unidad de superficie.
Cuando la fuerza no es constante entonces la fórmula que se debe emplear es la presión media.
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Hidrostática.
FISICA I

## Slide 4
La ecuación de dimensiones de la presión es en los sistemas CGS y SI
En el sistema técnico es
En el sistema cegesimal
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Hidrostática.
FISICA I
Unidades:

## Slide 5
.la equivalencia entre las unidades es:
1 Pa = 10 dyn/cm2 = 10 barias;
1 Kp/m2 = 9,8 Pa = 98 barias
La atmósfera física es la presión que ejerce una columna de mercurio
de 0,760 m de altura.
1 atm = 101.325 Pa
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Hidrostática.
FISICA I

## Slide 6
PRESION EN EL INTERIOR DE UN FLUIDO EN EQUILIBRIO.
Sobre una superficie cualquiera, dentro del fluido en equilibrio, la fuerza correspondiente a la presión actúa normal a la superficie.
De no ser así entonces la fuerza resultante debido a la presión
aplicada a una superficie (ver figura) tendría una componente
tangencial a la normal que no quedaría anulada por ésta, por
lo tanto el líquido no estaría en equilibrio.
La fuerza ejercida por el propio fluido en equilibrio en uno cualquiera de sus puntos actúa en todas las direcciones y sentidos.
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Hidrostática.
FISICA I

## Slide 7
La presión es una magnitud escalar, ya que no tiene carácter direccional y es una característica del punto considerado y dependerá de sus coordenadas, por lo tanto es una función de punto.
dFx = -p dA cos α dFy = -p dA cos β dFz = -p dA cos γ
dF = p dA
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Hidrostática.
FISICA I
Sea P un punto en el seno de un fluido y O un punto infinitamente próximo a él
Fuerza en ABC, de componentes:

## Slide 8
La expresión de la fuerza en función de la presión es:
dF = p dA = p dA n
Siendo n el vector unitario.
p = p1 = p2 = p3
-p dA cos α + p1 dA1 = 0 ; dA1 = dA cos α
-p dA cos β + p2 dA2 = 0 ; dA2 = dA cos β
-p dA cos γ + p3 dA3 = 0 ; dA3 = dA cos γ
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Hidrostática.
FISICA I
Las ecuaciones de equilibrio son:
p1 dA1 es la fuerza ejercida sobre OBC
p2 dA2 es la fuerza ejercida sobre OAC
p3 dA3 es la fuerza ejercida sobre OAB

## Slide 9
FLUIDO PERFECTO
Es el fluido en el que las fuerzas de cohesión las consideramos nulas y no tenemos en cuenta el movimiento térmico de sus partículas en su interior, en ellos «una de sus partes se puede desplazar en su propio seno, sin efectuar esfuerzo ni trabajo alguno, contra las fuerzas de cohesión». (CONDICIÓN DE PERFECTA MOVILIDAD).
LÍQUIDO PERFECTO
Son incompresibles: ejerciendo compresiones sobre ellos, su volumen permanece constante. Además no tienen viscosidad.
LÍQUIDO EN EQUILIBRIO
Es un líquido en el que no existe movimiento relativo entre las partículas que lo componen
LÍQUIDOS EN REPOSO
Cuando los líquidos están en reposo, en pequeñas extensiones, tienen una superficie libre plana y horizontal.
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Hidrostática.
FISICA I
HIPÓTESIS Y DEFINICIONES
LÍQUIDO
Cuerpos que tienen un volumen determinado y adoptan la forma del recipiente que los contiene.

## Slide 10
ECUACIONES FUNDAMENTALES DE LA ESTÁTICA DE FLUIDOS
Se considera un volumen elemental dr en el interior de un fluido en equilibrio, que tenga forma de paralelepípedo rectángulo de aristas dx, dy y dz:
d = dx dy dz
Siendo p= p(x, y z) la presión que ejerce sobre el punto M, la fuerza
debida a la presión que ejerce sobre la cara anterior es:
y sobre la cara posterior.
la componente de las fuerzas sobre el eje X.
de la misma forma.
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Hidrostática.
FISICA I

## Slide 11
Por lo tanto la fuerza debida a la presión en todo el paralelepípedo es.
Y también se puede dejar en función de la densidad y de la masa.
Llegamos a la expresión de la ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE LA ESTÁTICA DE FLUIDOS :
Considerando que el fluido se encuentra en un campo de fuerzas de intensidad:
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Hidrostática.
FISICA I
1

## Slide 12
También se puede estudiar teniendo en cuenta el campo gravitacional y función potencial.
Si se multiplica los dos miembros de la ecuación anterior por dr = dx i + dy j+ dz k
y teniendo en cuenta que:
dr . grad p = dp
En la que la diferencia de presiones “dp” entre dos puntos del fluido sometido al campo de fuerzas de intensidad f y que distan entre sí dr.
La superficies de isobaras (igual presión) implican que dp = 0 , por lo tanto:
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Hidrostática.
FISICA I
1
1

## Slide 13
Si se hace dp = 0, entonces:
En un fluido en equilibrio bajo la acción de un campo de fuerzas derivado de un potencial las superficies son también superficies equipotenciales
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Hidrostática.
FISICA I

## Slide 14
Teorema fundamental de la Hidrostática.
La diferencia de presión entre dos puntos de un líquido en reposo, bajo la acción de la gravedad es igual al peso de una columna de líquido que tiene por base la unidad de superficie y por altura la diferencia de alturas delos puntos.
Si el fluido solo está sometido a las fuerzas gravitacionales, entonces : f = - gk
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Hidrostática.
FISICA I

## Slide 15
Consideremos en el seno de un fluido un cilindro, de eje vertical y de base unidad, del mismo líquido parcialmente solidificado. Las fuerzas que actúan en este cilindro son:
Fuerzas sobre la superficie lateral, que se anulan por simetría.
Fuerzas de presión sobre las base.
El peso P.
Para que el cilindro esté en equilibrio es necesario que la suma de las fuerzas hacia abajo sean iguales que la fuerza hacia arriba.
La diferencia de presión entre los puntos a y b corresponde al peso de la columna de agua correspondiente al desnivel entre los dos puntos.
Como consecuencia de lo anterior: Dentro de un líquido en equilibrio y en todos los puntos de una superficie horizontal hay la misma presión.
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Hidrostática.
FISICA I

## Slide 16
Un mismo líquido en reposo se coloca a la misma altura en VASOS COMUNICANTES, cualquiera que sea la forma de ellos.
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Hidrostática.
FISICA I
A

## Slide 17
Fuerza ejercido por un líquido sobre un área plana..
Siendo hG el centro de Gravedad.
Considerando una porción de pared de cualquier forma, la presión no es la misma para cada uno de los puntos. La presión en cada punto será
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Hidrostática.
FISICA I

## Slide 18
Como hemos definido el CG en la expresión anterior, tenemos que:
En la figura se puede observar que :
De la aplicación de la formula :
Se comprueba que la fuerza ejercida por la presión hidrostática depende de la altura del centro de gravedad hg, y de la superficie, por lo tanto no depende de la forma de la vasija.
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Hidrostática.
FISICA I

## Slide 19
Teorema de Pascal
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Hidrostática.
FISICA I

## Slide 20
Teorema de Pascal
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Hidrostática.
FISICA I
PA = PB
EJEMPLO:
sA = 1m2
sB = 1dm2
FB = 1N
¿FA?

## Slide 21
Teorema de Arquímedes
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Hidrostática.
FISICA I

## Slide 22
Teorema de Arquímedes
Supongamos una porción de fluido parcialmente solidificada, para que esta parte este equilibrada debe verificarse que la resultante de las acciones exteriores (fuerzas originadas por las presiones hidrostáticas), sea igual y de sentido contrario al peso P = E ; si sustituimos esta porción de fluidos por un cuerpo, el empuje resultante de las acciones exteriores es el mismo, por lo tanto, será vertical hacia arriba e igual al peso de un volumen de fluido igual al del cuerpo.
Por lo tanto el peso del líquido desalojado por un cuerpo sumergido, mide el VALOR DEL EMPUJE
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Hidrostática.
FISICA I

## Slide 23
Equilibrio de los cuerpos sumergidos.
En un cuerpo sumergido puede verificarse:
Peso > Empuje. > 0 el cuerpo se hunde
Peso = Empuje. = 0 el cuerpo está en equilibrio
Peso < Empuje. < 0 el cuerpo flota.
Se debe considerar tres posiciones siguientes de G (centro de gravedad) y O (centro de empuje).
G debajo de O: equilibrio estable.
G encima de O: equilibrio inestable.
G coincide con O: equilibrio indiferente.
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Hidrostática.
FISICA I

## Slide 24
Equilibrio de los cuerpos flotantes.
Cuando un cuerpo está en equilibrio entonces el Peso y el Empuje deben ser iguales P = E, siendo.
se ha de cumplir que:
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Hidrostática.
FISICA I

## Slide 25
DETERMINACIÓN DE DENSIDADES DE LÍQUIDOS: AÉRÓMETROS Y DENSÍMETROS.
TEMA 9 ESTÁTICA DE FLUIDOS
2. Hidrostática.
FISICA I